## Slide 1: NumberCATCHⅡ ナンバーキャッチシステム 操作マニュアル
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
202*. *.** Ver.1.0

## Slide 2: 1 ナンバーキャッチシステムの起動
■ナンバーキャッチソフトウェアの起動
ナンバーキャッチソフトウェアはPCの電源をいれると自動的に起動し、PCの電源が入っている間は常時動いており、
車両のナンバー情報の蓄積や各種アラーム動作（パトライト、ゲート開閉など）を行います。
PCの電源が入っていないとその間のナンバー情報は破棄され、ゲート開閉などもできませんのでご注意ください。 ■映像監視ソフトウェアの起動
映像監視ソフトウェアを起動することで、車両のナンバー情報や映像の確認、履歴出力などができます。
デスクトップ上の「運用ソフトウェア」のアイコンをクリックして起動してください。

## Slide 3: ２ ナンバー情報 確認・検索
Notes: それでは、具体的に「映像監視ソフトウェアの設計」編をご説明させて頂きます

## Slide 4: 2-1 ナンバー情報の確認
カメラで認識した全ての車両のナンバー情報を画面に表示します。
① ASM300の操作モニターのツールバーの「ナンバーキャッチ」アイコンをクリック。
② 画面上部の「認識情報」タブをクリック。
③「オートスクロール」をクリックしON(緑)にしておくと、
カメラでナンバーを読み取る度に、最新のものから上から順に
ナンバー情報が自動的にスクロールして表示されます。
④ リストを選択すると、画面右側に詳細な認識情報が表示されます。
⑤ リストをダブルクリック、または「再生」をクリックすると、
操作モニターでナンバー認識時のカメラ映像が再生されます。 （カメラがレコーダーに登録されている場合）
⑥「登録ナンバー追加」をクリックすると、 ナンバー照合用に登録ナンバーリストへの追加ができます。
⑦「編集」をクリックすると、認識したナンバー情報の編集ができます。
①
・本画面で表示できる認識情報は、最新のものから最大100件までです。（履歴は最大80万件まで保存可能）
・同じ車両でも、認識した各項目（陸事・車種・用途・一連番号）が1つでも異なれば、
別の車両としてそれぞれ表示されます。
・また、同じナンバー情報であっても以下の場合は複数件表示されます。
① ナンバー認識中に外的要因でナンバープレートが未検出となり再度認識したとき。
② カメラ側の入場/出場設定を自動にしている場合に、通過中に車両が上下動したとき。
・各タイトルのクリックでソート可能 ・ドラッグして列の順序変更可能
②
④
⑤
⑥
⑦
③

## Slide 5: 2-2 ナンバー情報の検索 (1/2)
条件を指定して認識したナンバー情報を検索できます。
① ナンバーキャッチモニターの「認識情報検索」タブをクリック。
② カメラ（場所）を選択。指定しない場合は、「すべて」を選択。
③ 陸事・車種・用途・一連番号を入力。 指定しない場合は、陸事は“すべて”を選択し、他は空白とする。
④ 入出区分（入場／出場）を選択。指定しない場合は、「すべて」を選択。
⑤ 照合結果（一致／不一致）を選択。指定しない場合は、「すべて」を選択。
⑥ 開始日時と終了日時（検索対象期間）を入力。
⑦ 比較方法（完全一致/部分一致）を選択し「検索」をクリック。
➡ 対象となるアラーム履歴を最新から順に表示
※「部分一致」選択時はワイルドカードとして “?” も使用可能 例）一連番号に ”77?” 入力 ⇒”770”,”777”,”779”等の３桁番号が該当
⑧ リストを選択すると、画面右側に詳細な認識情報が表示されます。
⑨ リストをダブルクリック、または「再生」をクリックすると、
操作モニターでナンバー認識時の映像が再生されます。 （カメラがレコーダーに登録されている場合）
⑩「登録ナンバー追加」をクリックすると、 ナンバー照合用に登録ナンバーリストへの追加ができます。
⑪「編集」をクリックすると、認識したナンバー情報の編集ができます。
・一度の検索で表示できる認識情報は、最大1,000件（表示は1ページ最大100件）までです。 検索結果が1,000件以上の場合は、検索条件を変更して1,000件以内にしてください。
1,000件を超えた場合、最新から1,000件を表示します。（履歴としては最大80万件まで保存可能）
・全景画像は最新から5,000件までの情報に表示されます。 それより古いものはサムネイル画像（ナンバー画像）が表示されます。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

## Slide 6: 2-2 ナンバー情報の検索 (2/2)
⑫ 「CSV出力」をクリックすると、 検索結果をCSV形式でファイル出力します。
⑬ 「HTML出力」をクリックすると、 検索結果をHTML形式でファイル出力します。
■ CSV出力例
■ HTML出力例

## Slide 7: ３ ナンバー照合
Notes: それでは、具体的に「映像監視ソフトウェアの設計」編をご説明させて頂きます

## Slide 8: 3-1 登録ナンバーリスト設定 (1/2)
ナンバー照合を行うには、照合対象となる車両のナンバー情報を予め登録する必要があります。 登録方法は手動、CSV入力、認識情報やアラーム情報のリストから登録、の３つの方法があります。
① ナンバーキャッチ設定画面の「登録ナンバーリスト設定」タブをクリック。
初期状態では「登録ナンバーなし」(空のリスト)が登録されています。
※リストは最大10件まで
② 初回登録時は「登録ナンバーなし」を選択。
新リストを追加する場合は「追加」をクリック。
③ 登録ナンバーリスト名を入力。 ※最大16文字
▶手動で１件ずつ登録する場合
④「登録ナンバの追加」をクリック。
⑤ 登録する車両のナンバー情報の「陸事」「車種」「用途」「一連番号」を入力。
⑥ 照合動作に有効期限を設ける場合は「有効期限」とする日時を入力。
⑦ 登録する車両についての関連情報等も登録する場合は、「付帯情報」を入力。
※最大4項目、各最大12文字
⑧ 登録する車両についての画像も登録する場合は、 「参照」をクリックし、登録する画像ファイルを選択。 ※画像形式は、jpg, png, bmp サイズは、127KB以下 ⑨ 続けて登録する場合は④～⑧を繰り返し。最後に「設定保存」をクリック。
【注意事項】
・ナンバーの登録は、最大10リスト、1リストあたり最大25,000件までできます。
・画像を登録できるナンバーは最大5,000件までです。
・「陸事」のみ入力したナンバーリストを作成すれば、「陸事」単位での照合も可能です。
・付帯情報や画像に個人情報を登録した場合、お客様において法令が求める対応が必要となります。
①
②
③
④
④
⑤
⑥
⑦

## Slide 9: 3-1 登録ナンバーリスト設定 (2/2)
▶CSVファイルで一括登録する場合
① 登録先の登録ナンバーリストを選択。 新規リストとする場合は「追加」をクリック。
②「CSV入力」をクリック。
③ リストに登録ナンバーが存在する場合は、 現在の情報に上書き(現内容は削除)するか追加するかを選択。 上書きの場合：「OK」をクリック 追加 の場合：「キャンセル」をクリック
④ 別のファイルからも追加登録する場合は②～③を繰り返し 最後に「設定保存」をクリック。
▶認識情報やアラームリストから登録する場合
別ページの「ナンバー認識情報表示・検索」や 「アラームリスト表示・検索」の項目を参照
■ CSV入力例 ※画像はCSV入力の対象外です。
※ 入力時の注意事項：
・有効期限空欄でCSV入力すると … デフォルト値「2034/12/31 23:59」で自動登録
・全角/半角の区別について … ②車種：全角でも半角でも可 ④一連番号：全角でも半角でも可 有効期限：全角入力するとデフォルト値が反映 付帯情報：全角半角混在でも可
 |  | 有効期限 | ①陸事 | ②車種 | ③用途 | ④一連番号 | 付帯情報1 | 付帯情報2 | 付帯情報3 | 付帯情報4
空欄 | 空欄 | 2034/12/31 23:59 | 多摩 | 500 | あ | 2020 | XXX | XXX | XXX | XXX
①
②
③
④
①
②
③
④
要注意

## Slide 10: 3-2 ナンバー照合 アラーム動作
ナンバー照合時のアラーム動作画面例
【アラーム設定の状態】
・メッセージ表示あり ➡ 操作モニターのあるウインドウにポップアップでメッセージウインドを表示。
・映像表示あり（再生） ➡ 操作モニターで対象カメラの録画映像をナンバー認識の約5秒前から自動再生。
登録画像
付帯情報
メッセージ表示

## Slide 11: ４ 滞留検知
Notes: それでは、具体的に「映像監視ソフトウェアの設計」編をご説明させて頂きます

## Slide 12: 4-1 滞留検知 アラーム動作
滞留検知時のアラーム動作画面例
【アラーム設定】
・メッセージ表示あり ➡ 操作モニターのあるウインドウにポップアップでメッセージウインドを表示。
・映像表示あり（再生） ➡ 操作モニターで対象カメラの録画映像を入場時のナンバー認識の約5秒前から自動再生
メッセージ表示

## Slide 13: 4-2 滞留検索 (1/2)
条件を指定して車両の滞留履歴（入場時間・出場時間・滞留時間）を検索できます。
① ナンバーキャッチモニターの「滞留検索」タブをクリック。
② 滞留ルールを選択。指定しない場合は、「すべて」を選択。
③ 入場カメラと出場カメラを選択（入出場所）
④ ナンバーを指定する場合は、陸事、車種、用途、一連番号を入力
⑤ 開始日時と終了日時（検索対象期間）を入力。
⑥ 滞留時間（入場～出場までの経過時間）を入力。 ・数字は直接入力も可能 ・指定しない場合は数値を削除する
⑦ 比較方法（完全一致/部分一致）を選択し「検索」をクリック。
➡ 対象となる滞留履歴を最新から順に表示
※ 「部分一致」選択時はワイルドカードとして “?” も使用可能 例）車種に ”1??” 入力 ⇒普通貨物車（大型・中型トラック）が該当
⑧ リストを選択すると、画面右側に詳細な認識情報が表示されます。
⑨ リストをダブルクリック、または「再生」をクリックすると、
操作モニターで入場時のカメラ映像が再生されます。 ※カメラがレコーダーに登録されている場合
⑩「登録ナンバー追加」をクリックすると、 ナンバー照合用に登録ナンバーリストへの追加ができます。
⑪「編集」をクリックすると、認識したナンバー情報の編集ができます。
・⑫「CSV出力」、⑬「HTML出力」については 「3-2 ナンバー認識情報検索(2/2)」のページを参照。
・一度の検索で表示できる滞留履歴は、最大1,000件（表示は1ページ最大100件）までです。 検索結果が1,000件以上の場合は、検索条件を変更して1,000件以内にしてください。
1,000件を超えた場合、最新から1,000件を表示します。
・全景画像は最新から5,000件までの認識情報に表示されます。 それより古いものはサムネイル画像（ナンバー画像）が表示されます。
①
②
③
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
④

## Slide 14: 4-2 滞留検索 (2/2)
■ 滞留車両（出場していない車両）の検索方法
⑤
①～④ 前ページ参照
⑤ 開始日時と終了日時（検索対象期間）を入力。
・開始日時：検索当日の0時
・終了日時：検索翌日の現在時刻
※当日より前に入場した車両も含める場合：
・開始日時：対象期間開始日の0時
・終了日時：検索翌日の現在時刻
⑥ 滞留時間（入場～出場までの経過時間）を入力。
〇日以上：1日以上
〇日以下：空欄
⑦ 比較方法（完全一致/部分一致）を選択し 「検索」をクリック。
➡ 対象となる滞留履歴を最新から順に表示
※ 「部分一致」選択時はワイルドカードとして “?” も使用可能 例）車種に ”1??” 入力 ⇒普通貨物車（大型・中型トラック）が該当
⑧～⑩ 前ページ参照
【注意事項】
・入場時と出場時にナンバー情報の全項目（陸事、車種、用途、一連番号）が一致していること が条件です。
・一部読み取れなかったり、間違って認識した項目があった場合は、実態と異なった結果となります。
⑥
⑦

## Slide 15: ５ アラームリスト
Notes: それでは、具体的に「映像監視ソフトウェアの設計」編をご説明させて頂きます

## Slide 16: 5-1 アラームリスト表示
ナンバー照合や滞留検知のアラーム履歴を画面で確認できます。
① ナンバーキャッチモニターの「アラーム」タブをクリック。
➡ アラーム履歴がリスト表示されます。
②「オートスクロール」をクリックしON(緑)にしておくと、 アラームが発生するたびに、最新のものから上から順に アラーム情報が自動的にスクロールして表示されます。
③ リストを選択すると、画面右側に詳細な認識情報が表示されます。
④ リストをダブルクリック、または「再生」をクリックすると、 操作モニターでナンバー認識時のカメラ映像が再生されます。
※カメラがレコーダーに登録されている場合です。
※滞留検知時は入場時の映像が再生されます。
⑤「登録ナンバー追加」をクリックすると、 ナンバー照合用に登録ナンバーリストへの追加ができます。
⑥「編集」をクリックすると、認識したナンバー情報の編集ができます。
⑦ リストの行の先頭に「✓」を入れ、 「処置済」をクリックすると、処置結果が「済」となります。
・本画面で表示できる認識情報は、最新のものから最大100件までです。 ※履歴としては最大80万件まで保存可能
・各タイトルのクリックでソート可能 ・ドラッグして列の順序変更可能 ・右クリックで表示項目の選択可能
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

## Slide 17: 5-2 アラーム検索
条件を指定してナンバー照合や滞留検知のアラーム履歴を検索できます。
① ナンバーキャッチモニターの「アラーム検索」タブをクリック。
② 処置状態（未/済）を選択。指定しない場合は、「すべて」を選択。
③ アラーム名、タイプ、ルールを選択。指定しない場合は、「すべて」を選択。 ※アラーム名指定時はタイプとルールの選択は不可
④ カメラ（場所）を選択。指定しない場合は、「すべて」を選択。
⑤ ナンバーを指定する場合は、陸事、車種、用途、一連番号を入力
⑥ 開始日時と終了日時（検索対象期間）を入力。
⑦ 比較方法（完全一致/部分一致）を選択し「検索」をクリック。
➡ 対象となるアラーム履歴を最新から順に表示
※ 「部分一致」選択時はワイルドカードとして “?” も使用可能 例）一連番号に ”77?” 入力 ⇒”770”,”777”,”779”等の３桁番号が該当 ⑧ リストを選択すると、画面右側に詳細な認識情報が表示されます。
⑨ リストをダブルクリック、または「再生」をクリックすると、
操作モニターでナンバー認識時のカメラ映像が再生されます。 ※カメラがレコーダーに登録されている場合 ※滞留検知時は入場時の映像が再生されます
⑩「登録ナンバー追加」をクリックすると、 ナンバー照合用に登録ナンバーリストへの追加ができます。
⑪「編集」をクリックすると、認識したナンバー情報の編集ができます。
⑫ リストの行の先頭に「✓」を入れ、 「処置済」をクリックすると、処置結果が「済」となります。
・⑬「CSV出力」、⑭「HTML出力」については 「3-2 ナンバー認識情報検索(2/2)」のページを参照。
・一度の検索で表示できるアラーム履歴は、最大1,000件（表示は1ページ最大100件）までです。 検索結果が1,000件以上の場合は、検索条件を変更して1,000件以内にしてください。
1,000件を超えた場合、最新から1,000件を表示します。（履歴としては最大80万件まで保存可能）
・全景画像は、最新から5,000件までの認識情報に表示されます。 それより古いものはサムネイル画像（ナンバー画像）が表示されます。
①
②
③
④
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑤

## Slide 18: 改版履歴
版 | 日付 | 変更内容
1.0版 | 202*.*.** | ・初版 発行