## Slide 1: ナンバーキャッチシステム設計書
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
2025. *.* 1.0版
＊＊＊様向け

## Slide 2: システム構成【パターン１】
案件内容にそって記載してください
機器 |  | 用途
カメラ＋アプリ | ・WV-X15301-Z1LN ・WV-XAE202WUX | ナンバープレート認識用
IFコンバーターB |  | 入退場ゲート等との連動用 パトライトの制御用
IOユニット（接点LANコンバータ） |  | ASE334からのアラーム発報を 外部機器と連動
PoE++インジェクター |  | カメラへの電源供給
機器 |  | 用途
レコーダー |  | ・監視映像の保存 ・ナンバー認識ログの保存
・照合用PC ・管理ソフトウェア | ・WV-ASM300UX ・WV-ASE334WUX | ・ナンバー情報の登録 ・ナンバー照合 ・ナンバー読み取り履歴保存
パトライト |  | 入退場発報を監視室にお知らせ
＊＊＊＊
＊＊＊＊
AIカメラ
＋ナンバー認識アプリ （WV-XAE202WUX)
スイッチ
NX/NUシリーズレコーダー
ASM300＋
ナンバー認識アプリ （WV-ASE334WUX)
IOユニット
（ADAM6256）
接点信号
NW対応パトライト (NHV-3DP-RYG)
IFコンバータＢ
（NB-D42MP）
PoE++ ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ
入場
出場
入場
出場
PoEスイッチ
ゲート機器 （取扱い対象外）

## Slide 3: システム構成【パターン２】
案件内容にそって記載してください
機器 |  | 用途
カメラ＋アプリ | ・WV-X15301-Z1LN ・WV-XAE202WUX | ナンバープレート認識用
IFコンバーターB |  | 入退場ゲート等との連動用
PoE++インジェクター |  | カメラへの電源供給
機器 |  | 用途
レコーダー |  | ・監視映像の保存 ・ナンバー認識ログの保存
・照合用PC ・管理ソフトウェア | ・WV-ASM300UX ・WV-ASE334WUX | ・ナンバー情報の登録 ・ナンバー照合 ・ナンバー読み取り履歴保存
パトライト |  | 入退場発報を監視室にお知らせ
IOユニット（接点LANコンバーター） |  | ASE334からのアラーム発報の出力
IFコンバーターA |  | パトライトや各出入口の機器制御
＊＊＊＊
＊＊＊＊＊
AIカメラ
＋ナンバー認識アプリ （WV-XAE202WUX)
PoEスイッチ
スイッチ
NX/NUシリーズレコーダー
ASM300＋
ナンバー認識アプリ （WV-ASE334WUX)
IOユニット
（ADAM6256）
IFコンバータＡ
（NBM-D88）
接点信号
NW対応パトライト (NHV-3DP-RYG)
IFコンバータＢ
（NB-D42MP）
PoE++ ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ
ゲート機器 （取扱い対象外）
入場
出場
入場
出場

## Slide 4: 機器リスト
品名 |  | 品番 | 数量 | 備考
カメラ | 2MP(1080p) 10倍 屋外 ハウジング一体 AIカメラ | WV-S15301-Z1LN |  | 撮影条件厳しい場合はWV-X15301-Z1LN
 | 機能拡張ソフトウェア 「ナンバー認識アプリケーション」 | WV-XAE202WUX |  | （カメラ１台につき１個必要）
 | PoE電源ユニット | WJ-PU201UX |  | PoE++給電用（カメラ１台につき１個必要）
ASM300 | ASM300用 i-PRO推奨PC | HP Elite SFF800G9シリーズ | 1 | グラフィックボード含
 | PC用 増設内蔵SSD（512GB） | 406L8AA | 1 | ナンバーデータバックアップ用
 | 液晶モニター（24型 / DP入力有） | LCD-DF241EDB-A | 1 | 
 | 映像監視ソフトウェア | WV-ASM300(W)UX | 1 | 
 | ナンバー認識アプリ用 ASM300機能拡張ソフトウェア | WV-ASE334WUX | 1 | 
レコーダー | ネットワークディスクレコーダー |  | 1 | ※カメラ台数、録画期間によって選択
警告灯 | ネットワーク対応パトライト® | NHV4-3DP-RYG | 1 | 【他社品】 ・PoE＋接続仕様 ・AC100V電源を使用する場合： 「NHV4-3D-RYG」
コンバータ① | インターフェースコンバーターA | NBM-D88N | 1 | 【他社品】 ・事務所ASM300側
 | インターフェースコンバーターB | NB-D42MP | 1 | 【他社品】 ・ゲート側
コンバータ② | 接点LANコンバーター | ADAM6256ーB | 1 | 【他社品】
 | 電源ケーブル(ADAM6256用) | 96PSA-A60W24T2 | 1 | 【他社品】
 |  | 1700000273 | 1 | 【他社品】
案件内容にそって記載してください
※スイッチ（ハブ）等のネットワーク機器は案件に応じて追加してください。

## Slide 5: ルール設計：ナンバー照合
No. | ルール名称 | 対象場所（カメラ） | 対象ナンバーリスト | アラーム動作
例 | 登録車両 正門入 | ・正門入場 | 「登録車両」 に一致 | ①入場ゲート開 ③パトライト緑点灯10秒間＆⑤音声１
 | 登録車両 正門出 | ・正門出場 | 「登録車両」 に一致 | ②出場ゲート開 ③パトライト緑点灯10秒間＆⑤音声１
 | 未登録車両 | ・正門入場 ・正門出場 | 「登録車両」 「ナンバー以外での許可車両」 の両方に不一致 | ④パトライト赤点滅10秒間＆⑥音声２
１ |  |  |  | 
２ |  |  |  | 
３ |  |  |  | 
４ |  |  |  | 
５ |  |  |  | 
６ |  |  |  | 
７ |  |  |  | 
８ |  |  |  | 
９ |  |  |  | 
１０ |  |  |  | 
【最大１０ルール】

## Slide 6: ナンバー照合用 登録ナンバーリスト
No. | リスト名称 | 内容 | 登録件数（１リスト最大25000件）
例 | 登録車両 | ナンバー認識での入構許可車両 | 
 | ナンバー以外での許可車両 | ナンバー認識以外での入構許可車両（カード等） | 
１ |  |  | 
２ |  |  | 
３ |  |  | 
４ |  |  | 
５ |  |  | 
６ |  |  | 
７ |  |  | 
８ |  |  | 
９ |  |  | 
１０ |  |  | 
ナンバー照合に使用する登録ナンバーリストの概要を記載してください。（最大１０リスト）

## Slide 7: ルール設計：滞留検知
No. | ルール名称 | 入場場所（カメラ） | 出場場所（カメラ） | 滞留超過時間 （00:00～23:59） | 要求動作
例 | 滞留８時間 | ・正門入場 | ・正門出場 | ０８：００ | ④パトライト赤点滅10秒間＆⑦音声５
１ |  |  |  |  | 
２ |  |  |  |  | 
３ |  |  |  |  | 
４ |  |  |  |  | 
５ |  |  |  |  | 
６ |  |  |  |  | 
７ |  |  |  |  | 
８ |  |  |  |  | 
９ |  |  |  |  | 
１０ |  |  |  |  | 
【最大１０ルール】

## Slide 8: アラーム/外部機器連動設計【パターン１】
外部機器との連携を実現するためのIOユニット、IFコンバーターの設計プランシート（各機器の設定と紐づけ）と例です。
ASE334 アラームルール |  | 
例：照合 | 1 | 登録車両 正門入
 | 2 | 登録車両 正門出
 | 3 | 未登録車両
例：滞留 | 4 | 滞留８時間
照合 | 1 | 
 | 2 | 
 | 3 | 
 | 4 | 
 | 5 | 
 | 6 | 
 | 7 | 
 | 8 | 
 | 9 | 
 | 10 | 
滞留 | 1 | 
 | 2 | 
 | 3 | 
 | 4 | 
 | 5 | 
 | 6 | 
 | 7 | 
 | 8 | 
 | 9 | 
 | 10 | 
IOユニットADAM 接点出力 |  | 
CH 0 | 登録車両 正門入 | 600ms
CH 1 | 登録車両 正門出 | 600ms
CH 2 | 未登録車両 | 600ms
CH 3 | 滞留８時間 | 600ms
CH 0 |  | 
CH 1 |  | 
CH 2 |  | 
CH 3 |  | 
CH 4 |  | 
CH 5 |  | 
CH 6 |  | 
CH 7 |  | 
CH 8 |  | 
CH 9 |  | 
CH 10 |  | 
CH 11 |  | 
CH 12 |  | 
CH 13 |  | 
CH 14 |  | 
CH 15 |  | 
ゲート側 IFコンバーター NB-D42MP |  |  |  |  |  |  | 
接点入力 |  | ＜設定＞ | HTTPコマンド送信（送信先・コマンド） |  |  |  | 
DI 1 | ON |  | 1 | パトライト緑点灯10秒 | パトライト緑点灯10秒 | 192.168.0.160 | alert=991999&restore=10
 | OFF |  | 2 | パトライト赤点滅10秒 | パトライト赤点滅10秒 | 192.168.0.160 | alert=299999&restore=10
DI 2 | ON |  | 3 | パトライト音声１ | パトライト音声１ | 192.168.0.160 | sound=1
 | OFF |  | 4 | パトライト音声２ | パトライト音声２ | 192.168.0.160 | sound=2
DI 3 | ON |  | 5 | パトライト音声３ | パトライト音声３ | 192.168.0.160 | sound=3
 | OFF |  | 6 |  |  |  | 
DI 4 | ON |  | 7 |  |  |  | 
 | OFF |  | 8 |  |  |  | 
DI 1 | ON |  | 1 |  |  |  | 
 | OFF |  | 2 |  |  |  | 
DI 2 | ON |  | 3 |  |  |  | 
 | OFF |  | 4 |  |  |  | 
DI 3 | ON |  | 5 |  |  |  | 
 | OFF |  | 6 |  |  |  | 
DI 4 | ON |  | 7 |  |  |  | 
 | OFF |  | 8 |  |  |  | 
 |  |  | 接点出力 |  |  |  | 
 |  |  | DO 1 |  | 正門入ゲート | 自動OFF５秒 | 接点出力設定
 |  |  | DO 2 |  | 正門出ゲート | 自動OFF５秒 | 接点出力設定
 |  |  | DO1 |  |  |  | 
 |  |  | DO2 |  |  |  | 
＜設定＞
＜配線＞

## Slide 9: アラーム/外部機器連動設計【パターン２】
外部機器との連携を実現するためのIOユニット、IFコンバーターの設計プラン（各機器の設定と紐づけ）を記載します。
ASE334 アラームルール |  | 
例：照合 | 1 | 登録車両 正門入
 | 2 | 登録車両 正門出
 | 3 | 未登録車両
例：滞留 | 4 | 滞留８時間
照合 | 1 | 
 | 2 | 
 | 3 | 
 | 4 | 
 | 5 | 
 | 6 | 
 | 7 | 
 | 8 | 
 | 9 | 
 | 10 | 
滞留 | 1 | 
 | 2 | 
 | 3 | 
 | 4 | 
 | 5 | 
 | 6 | 
 | 7 | 
 | 8 | 
 | 9 | 
 | 10 | 
IOユニットADAM 接点出力 |  | 
CH 0 | 登録車両 正門入 | 600ms
CH 1 | 登録車両 正門出 | 600ms
CH 2 | 未登録車両 | 600ms
CH 3 | 滞留８時間 | 600ms
CH 0 |  | 
CH 1 |  | 
CH 2 |  | 
CH 3 |  | 
CH 4 |  | 
CH 5 |  | 
CH 6 |  | 
CH 7 |  | 
CH 8 |  | 
CH 9 |  | 
CH 10 |  | 
CH 11 |  | 
CH 12 |  | 
CH 13 |  | 
CH 14 |  | 
CH 15 |  | 
事務所側 IFコンバーター NBM-D88 |  |  |  |  |  |  |  | 
接点入力 |  | ＜設定＞ | RSHコマンド送信（送信先・コマンド） |  |  |  |  | 
DI 1 | ON |  | 1 | 正門入ゲート開５秒 | 192.168.0.180 | 192.168.0.16 |  | alert 19 5
 | OFF |  | 2 | 正門出ゲート開５秒 | 192.168.0.180 | 192.168.0.16 |  | alert 91 5
DI 2 | ON |  | 3 | パトライト緑点灯10秒 | 192.168.0.160 | 192.168.0.15 |  | alert 991999 10
 | OFF |  | 4 | パトライト赤点滅10秒 | 192.168.0.160 | 192.168.0.15 |  | alert 299999 10
DI 3 | ON |  | 5 | パトライト音声１ | 192.168.0.160 | 192.168.0.15 |  | sound 1
 | OFF |  | 6 | パトライト音声２ | 192.168.0.160 | 192.168.0.15 |  | sound 2
DI 4 | ON |  | 7 | パトライト音声３ | 192.168.0.160 | 192.168.0.15 |  | sound 3
 | OFF |  | 8 |  |  |  |  | 
DI 1 | ON |  | 1 |  |  |  |  | 
 | OFF |  | 2 |  |  |  |  | 
DI 2 | ON |  | 3 |  |  |  |  | 
 | OFF |  | 4 |  |  |  |  | 
DI 3 | ON |  | 5 |  |  |  |  | 
 | OFF |  | 6 |  |  |  |  | 
DI 4 | ON |  | 7 |  |  |  |  | 
 | OFF |  | 8 |  |  |  |  | 
DI 5 | ON |  | 接点出力 |  |  |  |  | 
 | OFF |  | DO 1 |  |  |  |  | 
DI 6 | ON |  | DO 2 |  |  |  |  | 
 | OFF |  | DO 3 |  |  |  |  | 
DI 7 | ON |  | DO 4 |  |  |  |  | 
 | OFF |  | DO 5 |  |  |  |  | 
＜設定＞
＜配線＞
※IFコンバーターの仕様としては、接点入力、接点出力ともに最大８ポート。

## Slide 10: 改版履歴
版 | 日付 | 変更内容
1.0版 | 2025* *. * | 初版発行