## Slide 1: ナンバーキャッチシステム 完成図書
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
202*.**.**

## Slide 2: 目次
１. システム構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
２. 機器一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
３. カメラ設置情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
４. 動作仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
５. 試験成績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

## Slide 3: １．システム構成

## Slide 4: システム構成
入出場口１
事務所・保安室
AIカメラ
＋ナンバー認識アプリ （WV-XAE202WUX)
PoEスイッチ
スイッチ
NX/NUシリーズレコーダー
ASM300＋
ナンバー認識アプリ （WV-ASE334WUX)
IOユニット
（ADAM6256）
IFコンバータＡ
（NBM-D88）
接点信号
NW対応パトライト (NHV-3DP-RYG)
IFコンバータＢ
（NB-D42MP）
PoE++ ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ
ゲート機器 （納入対象外）
入場
出場
入場
出場
システム全体の機器構成。 配置、接続がわかる図にする

## Slide 5: ２．機器一覧

## Slide 6: 機器一覧
No. | 機器名称 | 品番 | IPアドレス | MACアドレス | シリアルNo. | ログイン情報 |  | ソフトバージョン | 
 |  |  |  |  |  | ユーザー名 | パスワード | カメラ本体 | ナンバーアプリ
１ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
２ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
３ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
■カメラ
No. | 機器名称 | 品番 | IPアドレス | MACアドレス | シリアルNo. | ログイン情報 |  | ソフトバージョン | 
 |  |  |  |  |  | ユーザー名 | パスワード | ASM300 | ナンバーアプリ
１ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
■管理パソコン
No. | 機器名称 | 品番 | IPアドレス | MACアドレス | シリアルNo. | ログイン情報 |  | ソフトバージョン
 |  |  |  |  |  | ユーザー名 | パスワード | 
１ |  |  |  |  |  |  |  | 
２ |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
■周辺機器（IOユニット、IFコンバーター、パトライト等）
No. | 機器名称 | 品番 | IPアドレス | MACアドレス | シリアルNo. | ログイン情報 |  | ソフトバージョン
 |  |  |  |  |  | ユーザー名 | パスワード | 
１ |  |  |  |  |  |  |  | 
■レコーダー

## Slide 7: ３．カメラ設置情報

## Slide 8: カメラ設置情報
カメラ設置状態がわかる 現場の写真
カメラ設置状態がわかる 現場の写真
カメラ | 設置場所写真 | 撮影画角とナンバー検知エリア
カメラ１ カメラ名 |  | 
カメラ２ カメラ名 |  | 
入場側
出場側
ズーム倍率 ＊＊倍
ズーム倍率 ＊＊倍
カメラのナンバーアプリのエリア設定画面をキャプチャして貼り付ける。サイズチェッカーも表示しておく。
【重要】保守用 カメラのズーム倍率も必ず記載 しておく。

## Slide 9: カメラ設置情報
全体図
システムデザインツール（SDT）のレポート出力（PPTエクスポート）で作成される画像を貼り付ける。 ※SDTでの設計内容は、設置調整後の最終的なものに更新して おくこと。 ＜手順＞ ①「レポート設定」の「レイアウト」タブで、 “PPTエクスポート画像をトリミング”にチェックを入れる。
②「PPTエクスポート」をクリック
①
②
SDTのPPTレポート出力の画像を貼り付ける。

## Slide 10: カメラ設置情報
カメラ | ナンバー認識エリア | 詳細情報
カメラ１ カメラ名 |  | 
カメラ２ カメラ名 |  | 
SDTのPPTレポート出力の画像を貼り付ける。
SDTのPPTレポート出力の画像を貼り付ける。

## Slide 11: ４．動作仕様

## Slide 12: 動作仕様：ナンバー照合
入出場口 （照合場所） |  | 対象車両 |  | 
 |  | 車両ナンバーでの入構許可車両 | カード読取り等ナンバー以外での入構許可車両 | それ以外【未登録車両】
例 | 正門：入 | ・ゲート ：入場ゲートバーOPEN ・保安室 ：パトライト緑点灯10秒＆音声１ | 認識のみで、アラーム動作なし | 保安室：パトライト赤点滅10秒＆音声２
 | 正門：出 | ・ゲート ：出場ゲートバーOPEN ・保安室 ：パトライト緑点灯10秒＆音声１ | 認識のみで、アラーム動作なし | 保安室：パトライト赤点滅10秒＆音声２
１ |  |  |  | 
２ |  |  |  | 
３ |  |  |  | 
４ |  |  |  | 
５ |  |  |  | 
例：音声１ | 登録車両です。 | 音声１ | 
 |  | 音声２ | 
例：音声２ | 未登録車両です。 | 音声３ | 
 |  | 音声４ | 

## Slide 13: 照合用 登録ナンバーリスト
No. | リスト名称 | 内容 | 登録件数（１リスト最大25000件）
例 | 登録車両 | ナンバー認識での入構許可車両 | 納入時 ２０件
 | ナンバー以外での許可車両 | ナンバー認識以外での入構許可車両（カード等） | 納入時 １０件
１ |  |  | 
２ |  |  | 
３ |  |  | 
４ |  |  | 
５ |  |  | 
６ |  |  | 
７ |  |  | 
８ |  |  | 
９ |  |  | 
１０ |  |  | 

## Slide 14: 動作仕様：滞留検知
No. | 入場場所（カメラ） | 出場場所（カメラ） | アラームとする 滞留超過時間 （00:00～23:59） | 要求動作
例 | ・正門入場 | ・正門出場 | ８時間 | 保安室：パトライト赤点滅10秒＆音声５
１ |  |  |  | 
２ |  |  |  | 
３ |  |  |  | 
４ |  |  |  | 
５ |  |  |  | 
例：音声５ | 滞留車両です。 | 音声５ | 
 |  | 音声６ | 
 |  | 音声７ | 
 |  | 音声８ | 

## Slide 15: 運用条件
機器 | No. / 名称 | 入出場判定 | 一旦停止 | 撮影ナンバープレート | ナンバー認識 動作スケジュール
カメラ ナンバー認識アプリ WV-XAE202WUX | 1 | 入場・出場・自動(上→下:入) ・自動(下→上:入) | する・しない | 前方・後方・両方 | 常時・時間指定 （ ： ～ ： ）
 | 2 | 入場・出場・自動(上→下:入) ・自動(下→上:入) | する・しない | 前方・後方・両方 | 常時・時間指定 （ ： ～ ： ）
 | 3 | 入場・出場・自動(上→下:入) ・自動(下→上:入) | する・しない | 前方・後方・両方 | 常時・時間指定 （ ： ～ ： ）
■カメラ：ナンバー認識車両の撮影条件
機器 | 対象カメラNo. | 解像度 | フレームレート(fps) | 画質
レコーダー |  | HD・FHD・４K | ５・１０・１５・３０ | NQ・FQ・SF・XF
 |  | HD・FHD・４K | ５・１０・１５・３０ | NQ・FQ・SF・XF
■レコーダー：録画条件
機器 | 機能 | 設定値 | 備考
ＰＣ | ナンバー履歴保存期間 | 30日・60日・90日・120日 | 指定なし時は “120日”
 | バックアップスケジュール | ＊日 ＊＊:＊＊、＊世代保存 | 指定なし時は “毎日0:30、３世代保存”
 | 定期リブート（Windows自動再起動） | 毎日 ＊＊：＊＊ | 指定なし時は “毎日 0:00”
■ＰＣ：ナンバー履歴保存期間、バックアップスケジュール、定期リブートスケジュール

## Slide 16: ５．試験成績

## Slide 17: 試験成績
分類 | 試験項目 |  | 確認内容 | 試験結果 | 
カメラ 単体 | ナンバー 認識精度 | 車両の速度 | □ 想定される上限スピードでナンバーを認識できること。 （※ICTツールで測定して確認） | 日中 | 
 |  |  |  | 夜間 | 
 |  | 車両の動線 | □ 想定される全ての動線（入出場コース）でナンバーを認識できること。 （※ICTツールで測定して確認、★確認した動線も記載しておく） □ 入出場判定が自動の場合は、判定結果も正しいこと。 | 日中 | 
 |  |  |  | 夜間 | 
 |  | 連続通過 | □ 車両が連なって通過してもナンバーを認識できること。 （※ICTツールで測定して確認） | 日中 | 
 |  |  |  | 夜間 | 
 |  | 太陽光の影響 | □ スマホアプリ等での事前確認結果を記載し、 影響ある場合はその時間帯にテストを実施し結果も記載する。 | 朝日 | 
 |  |  |  | 西日 | 
映像監視 ソフト ＆ パソコン | 基本動作 | 疎通確認 | □ PCからカメラ、スイッチ、レコーダー、外部機器（外部IO、パトライト等）にPingコマンドを実行し、応答があること。 | ー | 
 |  | 時計設定 | □ PC、カメラ、スイッチ、レコーダーの日時時刻が正しく、同期がとれていること。 (PCとスイッチはレコーダーに対してNTPで同期させる) | ー | 
 |  | 自動起動 | □ 電源ボタンを押してPCが起動し、一定時間後に監視制御ソフト（WV-ASM300）が自動起動すること。 | ー | 
 |  | 定期リブート | □ PCが所定のスケジュールで自動再起動し、監視ソフトASM300も起動すること。 （運用の影響のない時間帯で 、毎日の実施を推奨） □ 再起動時間は車両の通行がない、または少ない時間帯とすること。 | ー | 
 |  | 画面表示 | □ 操作モニター、ナンバーキャッチモニターが正常に表示されること。 （ナンバーキャッチモニターが表示されていない場合、操作モニターのナンバーキャッチアイコンを押して正常に起動されること。） | ー | 
 |  | カメラ登録状況 | □ 操作モニターに登録した各カメラのアイコンが正常に表示されること。 | ー | 
 |  | 画角確認 | □ 登録した各カメラの画角が、ナンバー認識の設計どおりになっていること。 | ー | 
 |  | ライブ映像確認 | □ 各カメラのライブ映像が１画および多画面（４画、９画など）で正常に表示できること。 □ 多画面時に動きにカクツキ（秒１コマ表示）のないこと。 (ASM300のライブ取得先が”カメラ”で”AUTO”になっていること） | ー | 
 |  | 再生映像確認 | □ 各カメラの再生映像が１画および４画で正常に表示できること。 | ー | 
分類 | 試験項目 |  | 確認内容 | 試験結果 | 
映像監視 ソフト ＆ パソコン | ナンバー 情報受信 | 認識結果表示 | □ 「認識情報」画面に各車両のナンバー情報、静止画像が表示されること。 □ 以下の場合の動作が運用仕様どおりになっているかも確認。 （「履歴ルール設定」の内容も確認） ①同一ナンバーが連続した場合 ②ナンバーの一部項目が認識できなかった場合 | ー | 
 |  | 履歴出力 | □ ナンバー情報の履歴が正しくファイル出力できること。 (CSVおよびHTMLの両方で確認。) | ー | 
 | ナンバー 照合 | 登録ナンバーリスト 作成 | □ 登録ナンバーリストを作成し、ナンバー情報を登録できこと。 □ ユーザー作成のCSVデータがある場合は、正しくインポートできるかも確認。 | ー | 
 |  | 照合アラーム | 照合動作仕様（ルール）ごとに所定のアラーム動作をすること。 □ 画面表示（ポップアップ、「アラーム」画 面） □ 外部機器との連携動作 連携する他社納品機器が動作確認できない状況の場合は、 接点出力等の動作が相手側機器の要求仕様どおりか確認。 | 仕様１ | 
 |  |  |  | 仕様２ | 
 |  |  |  | 仕様３ | 
 |  |  |  | ・・・ | 
 | 滞留検知 | 滞留アラーム | 滞留動作仕様（ルール）ごとに所定のアラーム動作をすること。 □ 画面表示（ポップアップ、「アラーム」画面） □ 外部機器との連携動作 連携する他社納品機器が動作確認できない状況の場合は、 接点出力等の動作が相手側機器の要求仕様どおりか確認する。 | 仕様１ | 
 |  |  |  | 仕様２ | 
 |  |  |  | 仕様３ | 
 |  |  |  | ・・・ | 
 | 保守機能 | 履歴保存期間 | □ 履歴の保存期間の設定が要求仕様どおりになっていること。 （「履歴ルール設定」の内容。初期値：60日。最大120日まで設定可能） | ー | 
 |  | バックアップ | □ ナンバー認識アプリのバックアップデータが自動で作成されていること。 □ バックアップ先は「バックアップ設定」画面で設定したフォルダで、Cドライブとは別のドライブ（増設内蔵HDD）になっていること。 □ 開始時間は車両の通行がない、または少ない時間帯になっていること。 □ バックアップ動作の時間帯がPC自動リブート時間と被っていないこと。 ➡ PCリブード＆アプリ起動完了後の時間とする | ー | 

## Slide 18: 改訂履歴
版 | 日付 | 変更内容
1.0版 | 202*.*.** | 初版発行